## Slide 1
El protocolo IP versión 6.
Estado del arte, despliegue e implementación
MSC. Jorge Daniel Villa Hernández
Ministerio de Educación Superior
Grupo de Trabajo IPv6 Cuba
villa@reduniv.edu.cu

## Slide 2
Crecimiento de Internet

## Slide 3
1981 – Se publican las especificaciones del protocolo IPv4
1985 – Utilizado 1/16 del espacio total de direcciones
1990 – Utilizado 1/8 del espacio total de direcciones
1995 – Utilizado 1/3 del espacio total de direcciones
2000 – Utilizado 1/2 del espacio total de direcciones
2002 – Utilizado 2/3 del espacio total de direcciones
(mediados de año)
Distribución de Direcciones IP
Responsabilidad de los registros regionales
RIPE NCC (Europa)
ARIN (América del Norte)
LACNIC (Latinoamérica y
El Caribe)
- APNIC (Asia y Australia)

## Slide 4
Duración del espacio de direcciones IPv4
Según Geoff Houston (APNIC)

## Slide 5
Extendiendo la Zona de Productividad (Visión de Cisco Systems)
30%
50%
50%
70%
70%
100%
100%

## Slide 6
IP Móvil (Mobile IP)
Algunos dispositivos móviles

## Slide 7
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Millones
Se prevé que habrá mayor cantidad de dispositivos inalámbricos que PCs conectados a Internet al terminar el 2005
Proyección de Suscriptores de Servicios Telefonía Celular
Proyección de PCs conectadas a Internet
Habrá mas de 1 billion de teléfonos móviles para el 2005, 60% de ellos con conexión a Internet
Source: Information Society Technologies
Tendencias en Servicios Móviles

## Slide 8
Redes Domésticas (home networking)

## Slide 9
Otros Factores Motivadores
Necesidad de establecimiento de verdadera Comunicación “Peer to Peer”
  Compartir contenidos (Ej: Kazaa, Gnutella, etc)
  Procesamiento de datos distribuidos (Ej:SETI@home, Fightaids@home)
  Relaciones personales (Ej: Microsoft Threedegrees)
Voz sobre IP “Peer to Peer” (Ej: Skype)
Juegos “Peer to Peer”
  Se estima que el mercado norteamericano crecerá a $1.8 B para el 2005
  La industria japonesa prevé ventas de $2.2 B para el 2006
Seguridad en las comunicaciones “Peer to Peer”
Comunicaciones con Calidad de Servicio (QoS)

## Slide 10
Todas estas aplicaciones necesitan de direcciones reales, seguridad y calidad de servicio para que puedan funcionar adecuadamente
NAT
Otros Factores Motivadores

## Slide 11
Estadística de Crecimiento

## Slide 12
IPv6 es el protocolo para la siguiente generación de Internet

## Slide 13
IPv6 (Internet Protocol version 6) es el mas reciente desarrollo del protocolo IP
Sus especificaciones han sido diseñadas por la Fuerza de Tareas de Ingeniería para Internet (IETF).
IPv6 es consecuente con las tecnologías desarrolladas en base al protocolo IPv4, reelaboradas según una nueva filosofía.
Resuelve eficientemente las limitaciones nativas de IPv4.
¿Qué es IPv6?

## Slide 14
¿Para quién es IPv6?
Comunicaciones Inalámbricas
Redes Domésticas
Industria de Juegos, equipos de consumo y PCs domésticas
Proveedores de Servicio (ISP)
Instituciones Gubernamentales y Militares
Empresa y Sector Productivo
Desarrolladores de Software
Sector Académico y Centros de Investigación

## Slide 15: Ruta de desarrollo de IPv6
Definición de los Estándares Fundamentales (1993-2000)
Productos básicos para redes y Salida de Plataformas al Mercado (2000-2003)
Proyectos y Redes Pilotos en Internet, Laboratorios (1996-2000)
Planeación y Elaboración de Propuestas Estratégicas (RFP’s) (2003-2007)
Comienzo de Infraestructura IPv6 de los ISPs
(2004-2007)
Desarrollo de Aplicaciones para plataformas heterogéneas
(2004-2006)
Evolución como estándar De Jure y De Facto, Desarrollo de Modelos, Nuevas Opciones (2000-????)
Sistemas y Redes Completas IPv6 (2008)

## Slide 16
¿Qué mejora IPv6?
Fragment Offset
Flags
Total Length
Type of Service
IHL
Padding
Options
Destination Address
Source Address
Header Checksum
Protocol
Time to Live
Identification
Version
Next Header
Hop Limit
Flow Label
Traffic Class
Destination Address
Source Address
Payload Length
Version
Encabezado IPv4
Encabezado IPv6
Campos que mantienen su nombre IPv4 en IPv6
Campos que se eliminan en IPv6
Campos que cambian de nombre y posición en IPv6
Campo nuevo en IPv6

## Slide 17
¿Qué mejora IPv6?
Espacio de direcciones de 128 bits, lo cual permite direccionar (teóricamente) 2 128 dispositivos (340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456).
La manera en que se construye espacio de direcciones IPv6 permite lograr una mas fácil autoconfiguración
  Menos esfuerzo de administración en configuración de usuarios corporativos
  Facilidades para el correcto desempeño de IP Móvil
  Facilita la construcción de redes domésticas

## Slide 18
¿Qué mejora IPv6?
Capacidad para permitir Autenticación y Privacidad.
  Incluye Ipsec de manera obligatoria, lo cual permite garantizar Seguridad de Extremo a Extremo
Estructura mas flexible de los paquetes de datos
  Más extensible
  Más rápido de procesar
Posibilidades nativas para garantizar Calidad de Servicio
Mejor administración de direcciones, lo cual implica mayores facilidades de enrutamiento

## Slide 19
Direccionamiento IPv6
Interface ID
Global Routing Prefix
SLA
001
64 bits
3
45 bits
16 bits
Provider
Site
Host
Indica que es una dirección unicast
3
16
45
Topología Pública
Interfaz Local
Topología
de sitio
TLA
NLA
TLA: Top level Aggregation
NLA: Next Level Aggregation
SLA: Site Level Agrgregation

## Slide 20
2001
0410
ISP prefix
Site prefix
LAN prefix
/32
/48
/64
RIR
/23
Interface ID
Direccionamiento IPv6
Proceso de localización de direcciones por la IANA
Referencias adicionales http://www.iana.org/ipaddress/ip-addresses.htm
Construidas según EUI-64
Expandida de la dirección MAC (48 bits)
Valor seudo-aleatorio (autogenerado) (RFC 3041)
Asignado por DHCP
Configuración manual
2031:0000:130F:0000:0000:09C0:876A:130B
Representación Hexadecimal

## Slide 21
2. RA
2. RA
1. RS
Autoconfiguración IPv6
  1 - ICMP Type = 133 (RS)
  Src = ::
  Dst = All-Routers multicast Address
  query= please send RA
  2 - ICMP Type = 134 (RA)
  Src = Router Link-local Address
  Dst = All-nodes multicast address
  Data= options, prefix, lifetime, autoconfig flag
Stateless (RFC 2462)
Stateful DHCPv6 (RFC 3315)
RA indica SUBNET PREFIX
SUBNET PREFIX + MAC ADDRESS
SUBNET PREFIX + MAC ADDRESS

## Slide 22
Cabeceras IPv6
TCP Header
+ Data
IPv6 Header
Next Header
= Routing
Routing Header
Next Header = TCP
TCP Header
+ Data
IPv6 Header
Next Header
= TCP
IPv6 Header
Next Header
= Routing
Routing Header
Next Header =
Fragment
Fragment Header
Next Header = TCP
Fragment of
TCP Header
+ Data
Definición de cabeceras IPv6 (RFC 2460)
IPv6 header
Hop-by-Hop Options header
Destination Options header
Routing header
Fragment header
Authentication header (RFC 1826)
Encapsulating Security Payload header (RFC 1827)
Destination Options header
upper-layer header

## Slide 23
Seguridad IPv6
Cabeceras de Autenticación (RFC 2402)
Posibilita autenticación y confiabilidad del origen de los datos.
No incluye integridad de los datos pues el datagrama IPv6 no es encriptado.
MD5 es el algoritmo propuesto para estas funciones
Todo esto ayudará a eliminar algunos ataques comunes como IP Spoofing y Host Masquerade
Nota: Es importante evaluar las restricciones de exportaciones de tecnología

## Slide 24
Seguridad IPv6
Cabeceras de Encriptación (RFC 2406)
Brinda integridad y confidencialidad a los datagramas IPv6. Utiliza el algoritmo DES
Encripta el encabezado de nivel de transporte y los datos
Puede encriptarse el datagrama IPv6 completo de ser necesario
Encabezado IPv6
Encabezado de extensión
Encabezado ESP
Encabezado de transporte y los datos
Encabezado IPv6
Encabezado de extensión
Encabezado de transporte y los datos
Encabezado IPv6
Encabezado de extensión
Encabezado ESP
Encabezados de encapsulamiento
Paquete Original
Encriptado
No Encriptado
Encriptado
No Encriptado
Modo Transporte
Modo Tunel

## Slide 25
QoS IPv6
Next Header
Hop Limit
Flow Label
Traffic Class
Destination Address
Source Address
Payload Length
Version
0 - uncharacterized traffic
1 - filler traffic such as netnews
2 - unattended data transfer such as e-mail
3 - reserved
4 - attended bulk transfer such as FTP
5 - reserved
6 - interactive traffic such as telnet
7 - internet control traffic such as SNMP
8-15 - para aplicaciones de usuario

## Slide 26
Adopción de IPv6
Todos los principales vendedores de Sistemas Operativos soportan IPv6 en sus nueva versiones:
  Apple MAC OS X, HP (HP-UX, True 64, OpenVMS), IBM (zSeries, AIX), Microsoft (Windows XP (service pack 1/Advanced Networking Pack para XP), .NET, CE, 2000 (SP1 y componentes adicionales), 2003 Server), Sun Solaris, BSD, Linux
Los principales proveedores de infraestructura están listos para IPv6
  3Com, Nortel, Cisco Systems (IOS 12.2 T o superior), Juniper, Digital, Hitachi (Gibagit Router GR-2000), Ltd. Merit, Nokia, Telebit AS, Fujistsu, NEC
Existen muchas aplicaciones IPv6 disponibles (www.hs247.com)
Xbox y Playstation2 soportan IPv6
Nokia, Ericsson, Siemens desarrollan bancos de pruebas para IPv6 Móvil y preparan redes de 3ra Generación

## Slide 27
El camino a IPv6
2007-2010
Q1
Q2
Q3
Q4
2005
Q1
Q2
Q3
Q4
2004
1996-2001
Q1
Q2
Q3
Q4
2002
Q1
Q2
Q3
Q4
2003
Q1
Q2
Q3
Q4
2006
Asia (Japón y Korea)
China
Europa
Norteamérica
Adopción Empresarial (Duración 3+ años )
Adopción Inicial
Portar Aplicacíones (Duración 3+ años )
Adopción por los ISP (Duración 3+ años )
Adopción por parte de los consumidores (Duración 5+ años )

## Slide 28
El camino a IPv6
Presentado por Prof Xing Li , Cernet, al Forum IPv6 (Feb 2003)

## Slide 29
Transición a IPv6
IPv6 sobre redes IPv4
IPv6 sobre enlaces dedicados
IPv6 sobre backbones MPLS
IPV6 usando backbones de doble pila (dual-stack)
Traslación de Protocolos
Estrategias

## Slide 30
Transición a IPv6
Túneles Manuales
IPv6 over IPv4 Generic Routing Encapsulation (GRE)
Tunnel Broker
Túneles automáticos 6to4
ISATAP
Túneles 6over4
DSTM
Teredo
Túnel BGP
Técnicas de Túneles

## Slide 31
Aplicación
Nivel de Acceso a la red
TCP4/UDP4
IPv4
TCP6/UDP6
IPv6
Dual Stack Host/Router

## Slide 32
Red IPv6
IPv4
Red IPv6
IPv6 Header
IPv6 Data
IPv6 Header
IPv6 Data
IPv6 Header
IPv6 Data
IPv4 Header
IPv6 Host
IPv6 Host
Dual-stack
Router
Dual-stack
Router
Túneles IPv6
RFC 2893, Transition Mechanisms for IPv6 Hosts and Routers

## Slide 33
Red IPv4/IPv6 (cliente A)
Red IPv4 del ISP
Red IPv4 (cliente B)
Red IPv4 (cliente C)
Red IPv4 (cliente D)
Punto de Intercambio IPv6
Dual-stack
Router
Dual-stack
Router
Dual-stack
Router
Dual-stack
Router
192.168.5.1/24
192.168.4.1/24
192.168.3.1/24
192.168.1.0/24
.2
.2
192.168.2.0/24
.1
.1
Configuración de Tunel

## Slide 34
Transición a IPv6
Network Address Translation-Protocol Translation (NAT-PT) (RFC 2766)
Transport Relay Translator (TCP-UDP Relay) (RFC 3142)
Bump-in-the-Stack (BIS) (RFC 2767)
Dual Stack Transition Mechanism (DSTM)
(Internet Draft draft-ietf-ngtrans-dstm-07.txt)
SOCKS-Based Gateway (RFC 3089)
Mecanismos de Traslación de Protocolos

## Slide 35
IPv4 Internet
IPv6 Internet
Transición a IPv6
TCP/IPv4
Socket, DNS
Aplicación
IPv4
TRT
TCP/IPv4
IPv4
TCP/IPv6
IPv6
Destino
Cliente
Transport Relay Translator (TRT) RFC 3142, An IPv6-to-IPv4 Transport Relay Translator

## Slide 36
DNS IPv6
Bind 4.9 o superior, versión 8 o superior
Registros AAAA (obsoletos)
$ORIGIN example.com.
host 3600 IN AAAA 3ffe:8050:201:1860:42::1
$ORIGIN example.com.
host 3600 IN A6 0 3ffe:8050:201:1860:42::1
Registros A6
$ORIGIN 0.6.8.1.1.0.2.0.0.5.0.8.e.f.f.3.ip6.int.
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.2.0.4..0 14400 IN PTR host.example.com.
Registro Inverso (Nibble Format) (obsoleto)
Registro Inverso (Bitstring Format)
$ORIGIN \[x3ffe805002011860/64].ip6.arpa.
\[x0042000000000001/64] 14400 IN PTR host.example.com.

## Slide 37
DNS IPv6
 | Organización | Ubicación | Direcciones
B | Information Sciences Institute | Marina Del Rey CA | IPv4: 192.228.79.201 IPv6: 2001:478:65::53
F | Internet Systems Consortium, Inc. | Ottawa; Palo Alto; San Jose CA; New York City; San Francisco; Madrid; Hong Kong; Los Angeles; Rome; Auckland; Sao Paulo; Beijing; Seoul; Moscow; Taipei; Dubai; Paris; Singapore; Brisbane; Toronto; Monterrey; Lisbon; Johannesburg | IPv4: 192.5.5.241 IPv6: 2001:500::1035
H | U.S. Army Research Lab | Aberdeen MD | IPv4: 128.63.2.53 IPv6: 2001:500:1::803f:235
M | WIDE Project | Tokyo | IPV4: 202.12.27.33 IPv6: 2001:dc3::35
Root DNS IPv6

## Slide 38
Fuerzas de Tarea IPv6
Fuerza de Tarea de Norteamérica
Fuerza de Tarea Latinoamérica y el Caribe
Fuerza de Tarea de Europa
Fuerza de Tarea de Iran
Fuerza de Tarea de Africa
Fuerza de Tarea de China
Fuerza de Tarea de Asia-Pacífico
El Forum IPv6 es el organismo coordinador de los esfuerzos de desarrollo IPv6 en el mundo (http://www.ipv6forum.com)

## Slide 39
Algunas experiencias IPv6
Europa

## Slide 40
Algunas experiencias IPv6
Japón

## Slide 41
Algunas experiencias IPv6
China

## Slide 42
Algunas experiencias IPv6
Estados Unidos

## Slide 43
Algunas experiencias IPv6
México

## Slide 44
Algunas experiencias IPv6
Cancún
Torréon
Mc
Allen
Saltillo
Zacatecas
Aguascalientes
GUADALAJARA
Poza
Rica
Tulancingo
Pachuca
TRIUNFO
Guanajuato
León
Celaya
Tula
Querétaro
MONTERREY
Xalapa
Veracruz
PUENTE
Coatzacoalcos
Villahermosa
Cd
.
Carmen
Campeche
Mérida
MEXICO
D.F.
Houston
Reynosa
Cd Juárez
Tijuana
Telmex (Nativo)
EUA
IPv6
IPv4
EUA
Avantel (VPNs)
UNAM
ITESM
ULSA
ITAM
SudAmerica
México

## Slide 45
Algunas experiencias IPv6
Argentina

## Slide 46
Algunas experiencias IPv6
Redes IPv4
Troncales IPv4 IPv6
Troncales IPv4
Redes IPv4 IPv6
Chile

## Slide 47
Algunas experiencias IPv6
6bone

## Slide 48
Algunas experiencias IPv6
Aplicaciones

## Slide 49
Algunas experiencias IPv6

## Slide 50
Algunas herramientas para desarrollo de Aplicaciones IPv6 (plataforma Windows)
Microsoft Platform Software Development Kit (SDK), Enero 2000 o posterior (disponible en el Sitio (http://msdn.microsoft.com).
Microsoft Visual C++® versión 6.0 o posterior
Borland® Enterprise Server 5.2 o superior
Aplicaciones IPv6

## Slide 51
Algunos proyectos IPv6
Unión Europea
6NET – desarrollo de IPv6 nativo de alta velocidad en redes académicas (http://www.6net.org/)
6WINIT – desarrollo de IPv6 inalámbricos en escenarios médicos (http://www.6winit.org/)
Euro6IX – punto de intercambio IPv6 de los mayores operadores de telecomunicaciones en Europa (http://www.euro6ix.org/)
GTPv6 – Programa de Prueba IPv6 de la Red Académica Europea GÉANT (http://www.ipv6.ac.uk/gtpv6/)
IPv6 Cluster – Cluster para desarrollos de proyectos IPv6 en la Unión Europea (http://www.ist-ipv6.org/)
Mundo
6bone – plataforma mundial de prueba IPv6 (http://www.6bone.net/)
China
Cernet2 – Red Avanzada para la Educación e Investigación en China (http://www.edu.cn/HomePage/english/index.shtml)

## Slide 52
6ren – una iniciativa IPv6 para redes educativas y de investigación (http://www.6ren.net/)
6tap – un proyecto conjunto de Esnet con la red académica canadiense (Canarie) (http://www.6tap.net/)
ESnet – la red de servicios para las ciencias relacionadas con energía (http://www.es.net/hypertext/welcomepr/pr/ipv6.html)
Internet 2 – proyecto de redes avanzadas (http://www.internet2.edu/ipv6/)
NY6IX – un punto de intercanbio IPv6 en Nueva York (http://www.ny6ix.net/)
Algunos proyectos IPv6
Estados Unidos
Japón
KAME – una iniciativa para proveer IPv6 utilizando Free BSD (http://www.kame.net/)
NSPIXP-6 - – un punto de intercanbio IPv6 en Tokio (http://www.wide.ad.jp/nspixp6/)
NTT – operador comercial NTT brindando conectividad IPv6 (http://www.nttv6.net/)

## Slide 53
Universidad Estatal Yaroslavl – promoviendo IPv6 en Rusia (http://www.ipv6.ru/en/)
Algunos proyectos IPv6
Rusia
Italia
Telecom Italia Lab – desarrollo y soporte IPv6 de Telecom Italia (http://carmen.cselt.it/ipv6/)
España
RedIRIS – Proyecto piloto IPv6 entre universidades españolas (http://www.rediris.es/red/iris-ipv6/)
México
Universidad Nacional Autónoma de México – plataforma de prueba y publicación de artículos científicos (http://www.ipv6.unam.mx/index-ingles.html)

## Slide 54: IPv6 en el período 2004-2006
Creación de Infraestructura para que se ejecuten las aplicaciones
Comienzo de migración de aplicaciones a IPv6. Las primeras que tendrán que portarse son las que soporten la operación delas empresas, ISP y operadores de telecomunicaciones, y aplicaciones multimedia.
Planear y adoptar IPv6 con los productos existentes y ejecutarlas sobre las redes existentes
Interpretar el proceso de paso a IPv6 como transición, y no como “migración”. IPv4 e IPv6 coexistirán por algún tiempo
Hay que pensar necesariamente en IPv6 (fijo y móvil) cuando se proyecten infraestructuras
Aumento del desarrollo y soporte de tecnologías de seguridad en IPv6 (IPSec, AAA, Infraestructura de Claves Públicas, Técnicas de detección de intrusos, etc)

## Slide 55
Conclusiones
IPv6 es la única manera de garantizar el crecimiento sostenido de Internet en los próximos años
Hay un gran esfuerzo mundial acerca de IPv6, y ya puede considerarse como un desarrollo estable y maduro, aún cuando continúan los trabajos en muchas áreas
IPv4 e IPv6 deben coexistir por algún tiempo
La Internet del futuro contará con una gran utilización de tecnologías inalámbricas
El modelo Cliente/Servidor será reemplazado en buena medida por el modelo “Peer to Peer”, aumentando así la comunicación interpersonal
IPv6 es una realidad y solamente puede acelerarse o retrasarse su adopción, con las consecuencias que ello pueda acarrear

## Slide 56
¿Cuándo empezar a trabajar IPv6?
Mayor cantidad de tiempo para planear una transición gradual
Mayor tiempo para obtener la necesaria experiencia con IPv6
Crear un servicio IPv6 inicial es relativamente económico
Algunas redes y empresas se están preocupando por el tema IPv6
CUANTO ANTES SE EMPIECE EL TRABAJO ES MUCHO MEJOR

## Slide 57
Referencias
Unión Internacional de Telecomunicaciones (http://www.itu.int)
Forum IPv6 (http://www.ipv6forum.com)
LACNIC (http://www.lacnic.net)
Cisco Systems (Sitio IPv6) (http://www.cisco.com/ipv6)
Ericsson (http://www.ericsson.com)
APNIC (http://www.apnic.net)
Internet2 (http://www.internet2.edu)
IDC (http://www.idc.com)
Portal IPv6 Cuba (http://www.cu.ipv6tf.org)