## Slide 1
El protocolo IP versión 6.
Una aproximación técnica
al despliegue e implementación
MSC. Jorge Daniel Villa Hernández
Ministerio de Educación Superior
Grupo de Trabajo IPv6 Cuba
villa@reduniv.edu.cu

## Slide 2
Crecimiento de Internet

## Slide 3
Extendiendo la Zona de Productividad (Visión de Cisco Systems)
30%
50%
50%
70%
70%
100%
100%

## Slide 4
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Millones
Se prevé que habrá mayor cantidad de dispositivos inalámbricos que PCs conectados a Internet al terminar el 2005
Proyección de Suscriptores de Servicios Telefonía Celular
Proyección de PCs conectadas a Internet
Habrá mas de 1 billion de teléfonos móviles para el 2005, 60% de ellos con conexión a Internet
Source: Information Society Technologies
Tendencias en Servicios Móviles

## Slide 5
Redes Domésticas (home networking)

## Slide 6
Otros Factores Motivadores
Necesidad de establecimiento de verdadera Comunicación “Peer to Peer”
  Compartir contenidos (Ej: Kazaa, Gnutella, etc)
  Procesamiento de datos distribuidos (Ej:SETI@home, Fightaids@home)
  Relaciones personales (Ej: Microsoft Threedegrees)
Voz sobre IP “Peer to Peer” (Ej: Skype)
Juegos “Peer to Peer”
  Se estima que el mercado norteamericano crecerá a $1.8 B para el 2005
  La industria japonesa prevé ventas de $2.2 B para el 2006
Seguridad en las comunicaciones “Peer to Peer”
Comunicaciones con Calidad de Servicio (QoS)

## Slide 7
Todas estas aplicaciones necesitan de direcciones reales, seguridad y calidad de servicio para que puedan funcionar adecuadamente
NAT
Otros Factores Motivadores

## Slide 8
Estadística de Crecimiento

## Slide 9
IPv6 es el protocolo para la siguiente generación de Internet

## Slide 10
IPv6 (Internet Protocol version 6) es el mas reciente desarrollo del protocolo IP
Sus especificaciones han sido diseñadas por la Fuerza de Tareas de Ingeniería para Internet (IETF).
IPv6 es consecuente con las tecnologías desarrolladas en base al protocolo IPv4, reelaboradas según una nueva filosofía.
Resuelve eficientemente las limitaciones nativas de IPv4.
¿Qué es IPv6?

## Slide 11: Ruta de desarrollo de IPv6
Definición de los Estándares Fundamentales (1993-2000)
Productos básicos para redes y Salida de Plataformas al Mercado (2000-2003)
Proyectos y Redes Pilotos en Internet, Laboratorios (1996-2000)
Planeación y Elaboración de Propuestas Estratégicas (RFP’s) (2003-2007)
Comienzo de Infraestructura IPv6 de los ISPs
(2004-2007)
Desarrollo de Aplicaciones para plataformas heterogéneas
(2004-2006)
Evolución como estándar De Jure y De Facto, Desarrollo de Modelos, Nuevas Opciones (2000-????)
Sistemas y Redes Completas IPv6 (2008)

## Slide 12
¿Qué mejora IPv6?
Fragment Offset
Flags
Total Length
Type of Service
IHL
Padding
Options
Destination Address
Source Address
Header Checksum
Protocol
Time to Live
Identification
Version
Next Header
Hop Limit
Flow Label
Traffic Class
Destination Address
Source Address
Payload Length
Version
Encabezado IPv4
Encabezado IPv6
Campos que mantienen su nombre IPv4 en IPv6
Campos que se eliminan en IPv6
Campos que cambian de nombre y posición en IPv6
Campo nuevo en IPv6

## Slide 13
¿Qué mejora IPv6?
Espacio de direcciones de 128 bits, lo cual permite direccionar (teóricamente) 2 128 dispositivos (340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456).
La manera en que se construye espacio de direcciones IPv6 permite lograr una mas fácil autoconfiguración
  Menos esfuerzo de administración en configuración de usuarios corporativos
  Facilidades para el correcto desempeño de IP Móvil
  Facilita la construcción de redes domésticas

## Slide 14
¿Qué mejora IPv6?
Capacidad para permitir Autenticación y Privacidad.
  Incluye Ipsec de manera obligatoria, lo cual permite garantizar Seguridad de Extremo a Extremo
Estructura mas flexible de los paquetes de datos
  Más extensible
  Más rápido de procesar
Posibilidades nativas para garantizar Calidad de Servicio
Mejor administración de direcciones, lo cual implica mayores facilidades de enrutamiento

## Slide 15
¿Para quién es IPv6?
Comunicaciones Inalámbricas
Redes Domésticas
Industria de Juegos, equipos de consumo y PCs domésticas
Proveedores de Servicio (ISP)
Instituciones Gubernamentales y Militares
Empresa y Sector Productivo
Desarrolladores de Software
Sector Académico y Centros de Investigación

## Slide 16
Direccionamiento IPv6
Interface ID
Global Routing Prefix
SLA
001
64 bits
3
45 bits
16 bits
Provider
Site
Host
Indica que es una dirección unicast
3
16
45
Topología Pública
Interfaz Local
Topología
de sitio
TLA
NLA
TLA: Top level Aggregation
NLA: Next Level Aggregation
SLA: Site Level Agrgregation

## Slide 17
2001
0410
ISP prefix
Site prefix
LAN prefix
/32
/48
/64
RIR
/23
Interface ID
Direccionamiento IPv6
Proceso de localización de direcciones por la IANA
Referencias adicionales http://www.iana.org/ipaddress/ip-addresses.htm
Construidas según EUI-64
Expandida de la dirección MAC (48 bits)
Valor seudo-aleatorio (autogenerado) (RFC 3041)
Asignado por DHCP
Configuración manual
2031:0000:130F:0000:0000:09C0:876A:130B
Representación Hexadecimal

## Slide 18
Direccionamiento IPv6
RFC3513:Internet Protocol Version 6 (IPv6) Addressing Architecture
Direccionamiento IPv6
Multicast
Anycast
Unicast
Assigned
Solicited-Node
Link-Local
Aggregatable
Global
Site-Link
Unespecified
Loopback
IPv4
Compatible
Link-Local
Aggregatable
Global
Site-Link
FF00::/8
FF02::1:FF00:0000/104
FF80::/10
FFC0::/10
2001::/16
2002::/16
3FFE::/16
FF80::/10
FFC0::/10
2001::/16
2002::/16
3FFE::/16
0:0:0:0:0:0::/96
::/128
::1/128

## Slide 19
    0:0:0:0:0:0:192.168.30.1 = ::192.168.30.1 = ::C0A8:1E01
Representación de direcciones compatibles IPv4
Direccionamiento IPv6

## Slide 20
EUI-64
Dirección MAC: 00:08:02:A2:BC:BF
Paso 1: Insertar FFFE al centro de la dirección MAC
00:08:02:FF:FE:A2:BC:BF
Paso 2: Hacer Bit 7 = 1 (Dirección Agregable Global)
Bit 7 = 0 (Dirección Local)
02:08:02:FF:FE:A2:BC:BF = 208:02FF:FEA2:BCBF
Direccionamiento IPv6
URLs con direcciones IPv6
http:[2001:410:0:1:250:fcee:e450:33ab]:8443/abc.html
División en Subredes
2001:410:0::/48 (red con 216 subredes)
2001:410:0:1::/64 (red con 264 hosts)
2001:410:0:1:0:0:0:45FF/128 (dirección de un host)
No hay direcciones reservadas para red y broadcast

## Slide 21
2. RA
2. RA
1. RS
Autoconfiguración IPv6
  1 - ICMP Type = 133 (RS)
  Src = ::
  Dst = All-Routers multicast Address
  query= please send RA
  2 - ICMP Type = 134 (RA)
  Src = Router Link-local Address
  Dst = All-nodes multicast address
  Data= options, prefix, lifetime, autoconfig flag
Stateless (RFC 2462)
Stateful DHCPv6 (RFC 3315)
RA indica SUBNET PREFIX
SUBNET PREFIX + MAC ADDRESS
SUBNET PREFIX + MAC ADDRESS

## Slide 22
Cabeceras IPv6
TCP Header
+ Data
IPv6 Header
Next Header
= Routing
Routing Header
Next Header = TCP
TCP Header
+ Data
IPv6 Header
Next Header
= TCP
IPv6 Header
Next Header
= Routing
Routing Header
Next Header =
Fragment
Fragment Header
Next Header = TCP
Fragment of
TCP Header
+ Data
Definición de cabeceras IPv6 (RFC 2460)
IPv6 header
Hop-by-Hop Options header
Destination Options header
Routing header
Fragment header
Authentication header (RFC 1826)
Encapsulating Security Payload header (RFC 1827)
Destination Options header
upper-layer header

## Slide 23
Seguridad IPv6
Cabeceras de Autenticación (RFC 2402)
Posibilita autenticación y confiabilidad del origen de los datos.
No incluye integridad de los datos pues el datagrama IPv6 no es encriptado.
MD5 es el algoritmo propuesto para estas funciones
Todo esto ayudará a eliminar algunos ataques comunes como IP Spoofing y Host Masquerade
Nota: Es importante evaluar las restricciones de exportaciones de tecnología

## Slide 24
Seguridad IPv6
Cabeceras de Encriptación (RFC 2406)
Brinda integridad y confidencialidad a los datagramas IPv6. Utiliza el algoritmo DES
Encripta el encabezado de nivel de transporte y los datos
Puede encriptarse el datagrama IPv6 completo de ser necesario
Encabezado IPv6
Encabezado de extensión
Encabezado ESP
Encabezado de transporte y los datos
Encabezado IPv6
Encabezado de extensión
Encabezado de transporte y los datos
Encabezado IPv6
Encabezado de extensión
Encabezado ESP
Encabezados de encapsulamiento
Paquete Original
Encriptado
No Encriptado
Encriptado
No Encriptado
Modo Transporte
Modo Tunel

## Slide 25
QoS IPv6
Next Header
Hop Limit
Flow Label
Traffic Class
Destination Address
Source Address
Payload Length
Version
0 - uncharacterized traffic
1 - filler traffic such as netnews
2 - unattended data transfer such as e-mail
3 - reserved
4 - attended bulk transfer such as FTP
5 - reserved
6 - interactive traffic such as telnet
7 - internet control traffic such as SNMP
8-15 - para aplicaciones de usuario

## Slide 26
Adopción de IPv6
Todos los principales vendedores de Sistemas Operativos soportan IPv6 en sus nueva versiones:
  Apple MAC OS X, HP (HP-UX, True 64, OpenVMS), IBM (zSeries, AIX), Microsoft (Windows XP (service pack 1/Advanced Networking Pack para XP), .NET, CE, 2000 (SP1 y componentes adicionales), 2003 Server), Sun Solaris, BSD, Linux
Los principales proveedores de infraestructura están listos para IPv6
  3Com, Nortel, Cisco Systems (IOS 12.2 T o superior), Juniper, Digital, Hitachi (Gibagit Router GR-2000), Ltd. Merit, Nokia, Telebit AS, Fujistsu, NEC
Existen muchas aplicaciones IPv6 disponibles (www.hs247.com)
Xbox y Playstation2 soportan IPv6
Nokia, Ericsson, Siemens desarrollan bancos de pruebas para IPv6 Móvil y preparan redes de 3ra Generación

## Slide 27
El camino a IPv6
2007-2010
Q1
Q2
Q3
Q4
2005
Q1
Q2
Q3
Q4
2004
1996-2001
Q1
Q2
Q3
Q4
2002
Q1
Q2
Q3
Q4
2003
Q1
Q2
Q3
Q4
2006
Asia (Japón y Korea)
China
Europa
Norteamérica
Adopción Empresarial (Duración 3+ años )
Adopción Inicial
Portar Aplicacíones (Duración 3+ años )
Adopción por los ISP (Duración 3+ años )
Adopción por parte de los consumidores (Duración 5+ años )

## Slide 28
El camino a IPv6
Presentado por Prof Xing Li , Cernet, al Forum IPv6 (Feb 2003)

## Slide 29
Transición a IPv6
IPv6 sobre redes IPv4
IPv6 sobre enlaces dedicados
IPv6 sobre backbones MPLS
IPV6 usando backbones de doble pila (dual-stack)
Traslación de Protocolos
Estrategias

## Slide 30
Transición a IPv6
Túneles Manuales
IPv6 over IPv4 Generic Routing Encapsulation (GRE)
Tunnel Broker
Túneles automáticos 6to4
ISATAP
Túneles 6over4
DSTM
Teredo
Túnel BGP
Técnicas de Túneles

## Slide 31
Aplicación
Nivel de Acceso a la red
TCP4/UDP4
IPv4
TCP6/UDP6
IPv6
Dual Stack Host/Router

## Slide 32
Red IPv6
IPv4
Red IPv6
IPv6 Header
IPv6 Data
IPv6 Header
IPv6 Data
IPv6 Header
IPv6 Data
IPv4 Header
IPv6 Host
IPv6 Host
Dual-stack
Router
Dual-stack
Router
Túneles IPv6
RFC 2893, Transition Mechanisms for IPv6 Hosts and Routers

## Slide 33
IPv4
Red IPv6
Tunnel Broker
1. Solicitud de acceso a www
2. Respuesta de información de túnel IPv4
3. Configuración del servidor de túnel o router
4. El cliente establece el tunel con el servidor de túnel o router
Tunnel Broker

## Slide 34
Red IPv6
IPv4
Red IPv6
6to4 Router
6to4 Router
192.168.99.1
192.168.30.1
Network Prefix:
2002:c0a8:6301::/48
Network Prefix:
2002:c0a8:1e01::/48
=
=
Túnel 6to4
Interconecta de manera automática, sitios IPv6 sobre una infraestructura IPv4
Definidos en la RFC 3056

## Slide 35
Red IPv6
IPv4
Red IPv6
6to4 Router
6to4 Relay
192.168.99.1
192.168.30.1
Network Prefix:
2002:c0a8:6301::/48
Network Prefix:
2002:c0a8:1e01::/48
=
=
IPv6 Internet
Túnel 6to4 con Relay

## Slide 36
IPv4 Multicast
Network
Túnel 6over4
Interconecta hosts IPv6 sobre una red IPv4 multicast
Usa direcciones IPv4 compatibles a IPv6 (ej: 0:0:0:0:0:0:192.168.30.1 = ::192.168.30.1 = ::C0A8:1E01)
No resuelve el problema de conexión a una red global IPv6

## Slide 37
Red IPv4
Túnel ISATAP
Interconecta hosts IPv6 dentro de una organización, sobre una red IPv4
Usa direcciones IPv4 reales o ficticias
Puede usar direcciones con prefijo de enlace local, con prefijo de sitio o con prefijo de enlace global
Ej: FE80::5EFE:131.107.129.8,
3FFE:1A05:510:1111:0:5EFE:131.107.129.8
ISATAP: Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol
IPv6 o IPv4 Internet
ISATAP Router
Windows 2003 Server
Windows 2003 Server

## Slide 38
Red IPv6
Túnel DSTM
IPv4 Internet
Interconecta hosts IPv4 sobre una red IPv6
Asignación temporal de direcciones IPv4
Utiliza direcciones IPv4 mapeadas a IPv6
Ej: ::FFFF:138.145.25.3
DSTM Router
Host IPv6
Host IPv4
Host IPv6

## Slide 39
Túnel Teredo
IPv6 Internet
IPv4 Internet
NAT
NAT
Cliente Teredo (host IPv4/IPv6)
Cliente Teredo
(host IPv4/IPv6)
Host IPv6
Servidor Teredo
Teredo Relay
Encapsula IPv6 en paquetes UDP de IPv4
Usado en ambientes con NAT simple o múltiple
Usa 3FFE:831F::/32 como prefijo (no estandar por IANA)
IPv6 o IPv6 sobre IPv4

## Slide 40
Túnel BGP
Red IPv6
IPv4 Internet
Red IPv6
Router A
Router B
2001:0503:2001:0708::/x
BGP4+
TCP
IPv6
BGP4+
TCP
IPv4
BGP+
Destination
Port
Next Hop
2001:0503:2001:0708::/x
Int 1/1
12.128.76.23
12.128.76.23

## Slide 41
Red IPv4/IPv6 (cliente A)
Red IPv4 del ISP
Red IPv4 (cliente B)
Red IPv4 (cliente C)
Red IPv4 (cliente D)
Punto de Intercambio IPv6
Dual-stack
Router
Dual-stack
Router
Dual-stack
Router
Dual-stack
Router
192.168.5.1/24
192.168.4.1/24
192.168.3.1/24
192.168.1.0/24
.2
.2
192.168.2.0/24
.1
.1
Configuración de Tunel

## Slide 42
Red IPv4/IPv6 (cliente A)
Red IPv4 del ISP
Punto de Intercambio IPv6
Tunel 1:
IPv6 Addr: 2001:yyyy:0100:0301::1/64
Tunnel Source: 192.168.2.2./24
Tunnel Dest. 192.168.3.1/24
2001:yyyy:0300:0201::/64
Enlace IPv6 Nativo
Tunel 1:
IPv6 Addr: 2001:yyyy:0100:0301::2/64
Tunnel Source: 192.168.3.1./24
Tunnel Dest. 192.168.2.2/24
Tunel 1:IPv6 Addr: 2001:yyyy:0300:0202::1/64
Tunnel Source: 192.168.5.1./24, Tunnel Dest. 192.168.4.1/24
Tunel 1:
IPv6 Addr: 2001:yyyy:0300:0202::1/64
Tunnel Source: 192.168.4.1/24
Tunnel Dest. 192.168.5.1/24
Configuración de Tunel

## Slide 43
Red IPv4/IPv6 (cliente A)
Red IPv4 del ISP
Punto de Intercambio IPv6
Tunel 1:
IPv6 Addr: 2001:yyyy:0100:0301::2/64
Tunnel Source: 192.168.3.1./24
Tunnel Dest. 192.168.2.2/24
Tunel 1:IPv6 Addr: 2001:yyyy:0300:0202::1/64
Tunnel Source: 192.168.5.1./24, Tunnel Dest. 192.168.4.1/24
Ipv6 unicast-routing
Interface fastethernet1/0
Ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Ipv6 address 2001:yyyy:0300:0201::1/64
Ipv6 rip cisco enable
Ipv6 unicast-routing
Interface fastethernet1/0
Ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
Ipv6 address 2001:yyyy:0300:0201::2/64
Ipv6 rip cisco enable
Configuración de Tunel

## Slide 44
Red IPv4/IPv6 (cliente A)
Red IPv4 del ISP
Punto de Intercambio IPv6
Tunel 1:IPv6 Addr: 2001:yyyy:0300:0202::1/64
Tunnel Source: 192.168.5.1./24, Tunnel Dest. 192.168.4.1/24
Interface serial 2/0
Ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
no ip route-cache
Interface tunnel1
no ip address
Ipv6 address 2001:yyyy:0300:0202::1/64
Tunnel source serial2/0
Tunnel destination 192.168.5.1 255.255.255.0
Tunnel mode ipv6ip
Ipv6 route 2001:yyyy:0300:0201::64/64 fastethernet1/0
Ipv6 route ::/0 tunnel 1
Configuración de Tunel
Interface serial2/0
Ip address 192.168.5.1 255.255.255.0
no ip route-cache
Interface tunnel1
no ip address
Ipv6 address 2001:yyyy:0300:0202::1/64
Tunnel source serial2/0
Tunnel destination 192.168.4.1 255.255.255.0
Tunnel mode ipv6ip
Ipv6 route 2001:yyyy:/32 tunnel1

## Slide 45
Red IPv4/IPv6 (cliente A)
Red IPv4 del ISP
Punto de Intercambio IPv6
Tunel 1:IPv6 Addr: 2001:yyyy:0300:0202::1/64
Tunnel Source: 192.168.5.1./24, Tunnel Dest. 192.168.4.1/24
Interface serial 2/0
Ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
No ip route-cache
Interface tunnel1
No ip address
Ipv6 address 2001:yyyy:0100:0301::2/64
Tunnel source serial2/0
Tunnel destination 192.168.2.2 255.255.255.0
Mode ipv6ip
Ipv6 route 2001:yyyy:0101::/64 fastethernet1/0
Ipv6 route ::/0 tunnel1
Ipv6 unicast-routing
Interface fastethernet1/1
Ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
Interface tunnel1
No ip address
Ipv6 address 2001:yyyy:0100:0301::1/64
Tunnel source fastethernet1/1
Tunnel destination 192.168.3.1 255.255.255.0
Mode ipv6ip
Ipv6 route 2001:yyyy:0101::/48 tunnel1
Configuración de Tunel

## Slide 46
Transición a IPv6
Network Address Translation-Protocol Translation (NAT-PT) (RFC 2766)
Transport Relay Translator (TCP-UDP Relay) (RFC 3142)
Bump-in-the-Stack (BIS) (RFC 2767)
Dual Stack Transition Mechanism (DSTM)
(Internet Draft draft-ietf-ngtrans-dstm-07.txt)
SOCKS-Based Gateway (RFC 3089)
Mecanismos de Traslación de Protocolos

## Slide 47
NAT-PT Router
Red IPv4
Red IPv6
Host IPv6
Host IPv4
Transición a IPv6
NAT-PT RFC 2766, Network Address Translation - Protocol Translation. (actualizado en RFC 3152)
IPv4 Internet
IPv6 Internet
TCP/IPv4
Socket, DNS
Aplicación
IPv4
NAT-PT
TCP/IPv4
IPv4
TCP/IPv6
IPv6
Pool de direcciones IPv4
Pool de direcciones IPv6

## Slide 48
IPv4 Internet
IPv6 Internet
Transición a IPv6
TCP/IPv4
Socket, DNS
Aplicación
IPv4
TRT
TCP/IPv4
IPv4
TCP/IPv6
IPv6
Destino
Cliente
Transport Relay Translator (TRT) RFC 3142, An IPv6-to-IPv4 Transport Relay Translator

## Slide 49
IPv4
IPv6
Socket Layer
Ethernet MAC
Physical Layer
Application Layer
Translator
Extension Name Resolver
Address Mapper
Header or APIs Translator
TCP(UDP)
Transición a IPv6
Bump in the Stack RFC 2767, Dual Stack Hosts using the "Bump-In-the-Stack" Technique (BIS)
Bump in the API RFC 3338, Dual Stack Hosts Using Bump-in-the-API (BIA)
IPv4
IPv6
Socket Layer
Ethernet MAC
Physical Layer
Application Layer
TCP(UDP)
Translator
Bump in the Stack
Bump in the API

## Slide 50
TCP/IP v4
Extension Name resolver
Address mapper
translator
Aplicaciones IPv4
Controladores Interfaz de Red
IPv4 Internet
IPv6 Internet
Interfaz de Red
Transición a IPv6
Bump in the Stack
IPv6

## Slide 51
API Translator
Name resolver
Address mapper
Function Mapper
Socket API (IPv4, IPv6)
Aplicaciones IPv4
TCP(UDP)/IPv4
TCP(UDP)/IPv6
Controladores Interfaz de Red
IPv4 Internet
IPv6 Internet
Interfaz de Red
Transición a IPv6
Bump in the API

## Slide 52
IPv4 Internet
IPv6 Internet
Transición a IPv6
TCP/IPv4
Socket, DNS
Socks Library
Aplicación
IPv4
Socket, DNS
Socks Application Layer Gateway
TCP/IPv4
IPv4
TCP/IPv6
IPv6
Destino
Cliente
Socks RFC 3089, A SOCKS-based IPv6/IPv4 Gateway Mechanism

## Slide 53
DNS IPv6
Bind 4.9 o superior, versión 8 o superior
Registros AAAA (obsoletos)
$ORIGIN example.com.
host 3600 IN AAAA 3ffe:8050:201:1860:42::1
$ORIGIN example.com.
host 3600 IN A6 0 3ffe:8050:201:1860:42::1
Registros A6
$ORIGIN example.com.
host 3600 IN A6 64 0:0:0:0:42::1 company.example1.net.
host 3600 IN A6 64 0:0:0:0:42::1 company.example2.net.
ISP1
$ORIGIN example1.net.
company 3600 IN A6 0 3ffe:8050:201:1860::
ISP2
$ORIGIN example2.net.
company 3600 IN A6 0 1234:5678:90ab:fffa::
Registros A6 Encadenados

## Slide 54
DNS IPv6
Registros A6 para Servidores DNS
$ORIGIN example.com.
@ 14400 IN NS ns0
14400 IN NS ns1
ns0 14400 IN A6 0 3ffe:8050:201:1860:42::1
ns1 14400 IN A 192.168.42.1
No usar direcciones mapeadas IPv4 en IPv6 para Servidores de DNS
::ffff:192.168.42.1

## Slide 55
DNS IPv6
$ORIGIN 0.6.8.1.1.0.2.0.0.5.0.8.e.f.f.3.ip6.int.
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.2.0.4..0 14400 IN PTR host.example.com.
Registro Inverso (Nibble Format) (obsoleto)
Host con dirección: 3ffe:8050:201:1860:42::1
Registro Inverso (Bitstring Format)
$ORIGIN \[x3ffe805002011860/64].ip6.arpa.
\[x0042000000000001/64] 14400 IN PTR host.example.com.

## Slide 56
DNS IPv6
 | Organización | Ubicación | Direcciones
B | Information Sciences Institute | Marina Del Rey CA | IPv4: 192.228.79.201 IPv6: 2001:478:65::53
F | Internet Systems Consortium, Inc. | Ottawa; Palo Alto; San Jose CA; New York City; San Francisco; Madrid; Hong Kong; Los Angeles; Rome; Auckland; Sao Paulo; Beijing; Seoul; Moscow; Taipei; Dubai; Paris; Singapore; Brisbane; Toronto; Monterrey; Lisbon; Johannesburg | IPv4: 192.5.5.241 IPv6: 2001:500::1035
H | U.S. Army Research Lab | Aberdeen MD | IPv4: 128.63.2.53 IPv6: 2001:500:1::803f:235
M | WIDE Project | Tokyo | IPV4: 202.12.27.33 IPv6: 2001:dc3::35
Root DNS IPv6

## Slide 57
;; greatplains.net
;;
$TTL 86400
$ORIGIN net.
greatplains IN SOA nic-ks.greatplains.net. root.greatplains.net. (
2002081205 ; serial - YYYYMMDDXX
21600 ; refresh - 6 hours
1200 ; retry - 20 minutes
3600000 ; expire - long time
86400) ; minimum TTL - 24 hours
;;
;; Nameservers
;;
IN NS nic-ks.greatplains.net.
IN NS nic-mn.northernlights.gigapop.net.
IN NS nic.kanren.net.
DNS IPv6

## Slide 58
;; MX record
IN MX 10 nic-ks.greatplains.net.
;; Hosts
$ORIGIN greatplains.net.
;; Test names
;;
tmp-ks IN A 164.113.238.9
tmp-ks IN AAAA 2001:468:1FD:1::9
tmp-ks IN AAAA 2001:468:1FD:4::9
$ORIGIN ip6.greatplains.net.
;; The nic machines
;;
nic-ks IN AAAA 2001:468:1FD:0:201:3FF:FED8:61C6
nic-ks-s IN AAAA 2001:468:1FD:1:201:3FF:FED8:61C7
fre-ks IN AAAA 2001:468:1FD:0:0210:4bff:fec9:370d
DNS IPv6

## Slide 59
;; 1.0.8.6.4.0.1.0.0.2.ip6.int
;;
$TTL 86400
$ORIGIN 1.0.8.6.4.0.1.0.0.2.ip6.int.
@ IN SOA nic-ks.greatplains.net. root.nic-ks.greatplains.net. (
2002050300 ; Serial - YYYYMMDDXX
10800 ; Refresh
3600 ; Retry
3600000 ; Expire
86400 ) ; Minimum
;; Nameserver
;;
IN NS nic-ks.greatplains.net.
IN NS nic-mn.northernlights.gigapop.net.
;;
DNS IPv6

## Slide 60
;; We delegate out 2001:468:100::/40 to other nameservers
;; This is the 2001:468:1fd::/48 delegated to GPN local
;;
$ORIGIN d.f.1.0.8.6.4.0.1.0.0.2.ip6.int.
IN NS nic-ks.greatplains.net.
IN NS nic-mn.northernlights.gigapop.net.
;; This is the 2001:468:1fe::/48 delegated to Summerhill
;;
$ORIGIN e.f.1.0.8.6.4.0.1.0.0.2.ip6.int.
IN NS cody.summerhill.org.
IN NS nic-ks.greatplains.net.
;;
;; This is the 2001:468:1ff::/48 delegated to GPN point-to-points
$ORIGIN f.f.1.0.8.6.4.0.1.0.0.2.ip6.int.
IN NS nic-ks.greatplains.net.
IN NS nic-mn.northernlights.gigapop.net.
DNS IPv6

## Slide 61
;; d.f.1.0.8.6.4.0.1.0.0.2.ip6.int
$TTL 86400
$ORIGIN d.f.1.0.8.6.4.0.1.0.0.2.ip6.int.
@ IN SOA nic-ks.greatplains.net. root.nic-ks.greatplains.net. (
2002081202 ; Serial - YYYYMMDDXX
10800 ; Refresh
3600 ; Retry
3600000 ; Expire
86400 ) ; Minimum
;; Nameservers
IN NS nic-ks.greatplains.net.
IN NS nic-mn.northernlights.gigapop.net.
;; Hosts on 2001:468:1fd::/64, the GPN ethernet
$ORIGIN 0.0.0.0.d.f.1.0.8.6.4.0.1.0.0.2.ip6.int.
6.c.1.6.8.d.e.f.f.f.3.0.1.0.2.0 IN PTR nic-ks.ip6.greatplains.net.
d.0.7.3.9.c.e.f.f.f.b.4.0.1.2.0 IN PTR fre-ks.ip6.greatplains.net.
DNS IPv6

## Slide 62
;; x2001046801fd-48.ip6.arpa
$TTL 86400
$ORIGIN \[x2001046801fd/48].ip6.arpa.
@ IN SOA nic-ks.greatplains.net. root.nic-ks.greatplains.net. (
2002081204 ; Serial - YYYYMMDDXX
10800 ; Refresh
3600 ; Retry
3600000 ; Expire
86400 ) ; Minimum
;; Nameservers
IN NS nic-ks.greatplains.net.
IN NS nic-mn.northernlights.gigapop.net.
;; The hosts in 2001:468:1fd::/64 on the GPN ethernet
$ORIGIN \[x2001046801fd0000/64].ip6.arpa.
\[x020103fffed861c6] IN PTR nic-ks.ip6.greatplains.net.
\[x02104bfffec9370d] IN PTR fre-ks.ip6.greatplains.net.
DNS IPv6

## Slide 63
Fuerzas de Tarea IPv6
Fuerza de Tarea de Norteamérica
Fuerza de Tarea Latinoamérica y el Caribe
Fuerza de Tarea de Europa
Fuerza de Tarea de Iran
Fuerza de Tarea de Africa
Fuerza de Tarea de China
Fuerza de Tarea de Asia-Pacífico
El Forum IPv6 es el organismo coordinador de los esfuerzos de desarrollo IPv6 en el mundo (http://www.ipv6forum.com)

## Slide 64
Algunas experiencias IPv6
Europa

## Slide 65
Algunas experiencias IPv6
Japón

## Slide 66
Algunas experiencias IPv6
China

## Slide 67
Algunas experiencias IPv6
Estados Unidos

## Slide 68
Algunas experiencias IPv6
México

## Slide 69
Algunas experiencias IPv6
Cancún
Torréon
Mc
Allen
Saltillo
Zacatecas
Aguascalientes
GUADALAJARA
Poza
Rica
Tulancingo
Pachuca
TRIUNFO
Guanajuato
León
Celaya
Tula
Querétaro
MONTERREY
Xalapa
Veracruz
PUENTE
Coatzacoalcos
Villahermosa
Cd
.
Carmen
Campeche
Mérida
MEXICO
D.F.
Houston
Reynosa
Cd Juárez
Tijuana
Telmex (Nativo)
EUA
IPv6
IPv4
EUA
Avantel (VPNs)
UNAM
ITESM
ULSA
ITAM
SudAmerica
México

## Slide 70
Algunas experiencias IPv6
Argentina

## Slide 71
Algunas experiencias IPv6
Redes IPv4
Troncales IPv4 IPv6
Troncales IPv4
Redes IPv4 IPv6
Chile

## Slide 72
Algunas experiencias IPv6
6bone

## Slide 73
Algunas experiencias IPv6
Aplicaciones

## Slide 74
Algunas experiencias IPv6

## Slide 75
Algunas herramientas para desarrollo de Aplicaciones IPv6 (plataforma Windows)
Microsoft Platform Software Development Kit (SDK), Enero 2000 o posterior (disponible en el Sitio (http://msdn.microsoft.com).
Microsoft Visual C++® versión 6.0 o posterior
Borland® Enterprise Server 5.2 o superior
Aplicaciones IPv6

## Slide 76
Algunos proyectos IPv6
Unión Europea
6NET – desarrollo de IPv6 nativo de alta velocidad en redes académicas (http://www.6net.org/)
6WINIT – desarrollo de IPv6 inalámbricos en escenarios médicos (http://www.6winit.org/)
Euro6IX – punto de intercambio IPv6 de los mayores operadores de telecomunicaciones en Europa (http://www.euro6ix.org/)
GTPv6 – Programa de Prueba IPv6 de la Red Académica Europea GÉANT (http://www.ipv6.ac.uk/gtpv6/)
IPv6 Cluster – Cluster para desarrollos de proyectos IPv6 en la Unión Europea (http://www.ist-ipv6.org/)
Mundo
6bone – plataforma mundial de prueba IPv6 (http://www.6bone.net/)
China
Cernet2 – Red Avanzada para la Educación e Investigación en China (http://www.edu.cn/HomePage/english/index.shtml)

## Slide 77
6ren – una iniciativa IPv6 para redes educativas y de investigación (http://www.6ren.net/)
6tap – un proyecto conjunto de Esnet con la red académica canadiense (Canarie) (http://www.6tap.net/)
ESnet – la red de servicios para las ciencias relacionadas con energía (http://www.es.net/hypertext/welcomepr/pr/ipv6.html)
Internet 2 – proyecto de redes avanzadas (http://www.internet2.edu/ipv6/)
NY6IX – un punto de intercanbio IPv6 en Nueva York (http://www.ny6ix.net/)
Algunos proyectos IPv6
Estados Unidos
Japón
KAME – una iniciativa para proveer IPv6 utilizando Free BSD (http://www.kame.net/)
NSPIXP-6 - – un punto de intercanbio IPv6 en Tokio (http://www.wide.ad.jp/nspixp6/)
NTT – operador comercial NTT brindando conectividad IPv6 (http://www.nttv6.net/)

## Slide 78
Universidad Estatal Yaroslavl – promoviendo IPv6 en Rusia (http://www.ipv6.ru/en/)
Algunos proyectos IPv6
Rusia
Italia
Telecom Italia Lab – desarrollo y soporte IPv6 de Telecom Italia (http://carmen.cselt.it/ipv6/)
España
RedIRIS – Proyecto piloto IPv6 entre universidades españolas (http://www.rediris.es/red/iris-ipv6/)
México
Universidad Nacional Autónoma de México – plataforma de prueba y publicación de artículos científicos (http://www.ipv6.unam.mx/index-ingles.html)

## Slide 79: IPv6 en el período 2004-2006
Creación de Infraestructura para que se ejecuten las aplicaciones
Comienzo de migración de aplicaciones a IPv6. Las primeras que tendrán que portarse son las que soporten la operación delas empresas, ISP y operadores de telecomunicaciones, y aplicaciones multimedia.
Planear y adoptar IPv6 con los productos existentes y ejecutarlas sobre las redes existentes
Interpretar el proceso de paso a IPv6 como transición, y no como “migración”. IPv4 e IPv6 coexistirán por algún tiempo
Hay que pensar necesariamente en IPv6 (fijo y móvil) cuando se proyecten infraestructuras
Aumento del desarrollo y soporte de tecnologías de seguridad en IPv6 (IPSec, AAA, Infraestructura de Claves Públicas, Técnicas de detección de intrusos, etc)

## Slide 80
Conclusiones
IPv6 es la única manera de garantizar el crecimiento sostenido de Internet en los próximos años
Hay un gran esfuerzo mundial acerca de IPv6, y ya puede considerarse como un desarrollo estable y maduro, aún cuando continúan los trabajos en muchas áreas
IPv4 e IPv6 deben coexistir por algún tiempo
La Internet del futuro contará con una gran utilización de tecnologías inalámbricas
El modelo Cliente/Servidor será reemplazado en buena medida por el modelo “Peer to Peer”, aumentando así la comunicación interpersonal
IPv6 es una realidad y solamente puede acelerarse o retrasarse su adopción, con las consecuencias que ello pueda acarrear

## Slide 81
¿Cuándo empezar a trabajar IPv6?
Mayor cantidad de tiempo para planear una transición gradual
Mayor tiempo para obtener la necesaria experiencia con IPv6
Crear un servicio IPv6 inicial es relativamente económico
Algunas redes y empresas se están preocupando por el tema IPv6
CUANTO ANTES SE EMPIECE EL TRABAJO ES MUCHO MEJOR

## Slide 82
Referencias
Unión Internacional de Telecomunicaciones (http://www.itu.int)
Forum IPv6 (http://www.ipv6forum.com)
LACNIC (http://www.lacnic.net)
Cisco Systems (Sitio IPv6) (http://www.cisco.com/ipv6)
Ericsson (http://www.ericsson.com)
APNIC (http://www.apnic.net)
Internet2 (http://www.internet2.edu)
IDC (http://www.idc.com)
Portal IPv6 Cuba (http://www.cu.ipv6tf.org)