## Slide 1: ¿Por qué IPv6 para Cuba?
Por Jesús Martínez Alfonso
ETECSA
jemar@enet.cu

## Slide 2
La Internet de hoy en día, con su protocolo IPv4, fue diseñada para transportar aplicaciones tolerantes al tiempo, donde el tiempo de envío y respuesta no es un problema importante, ejemplos son el mail, ftp, http, telnet, entre otros.
La visión primaria de dotar de inteligencia a los host extremos en lugar de dotar a los routers de la red con la mínima capacidad de procesamiento, se ha convertido en una visión inadecuada.
Con el surgimiento de nuevas aplicaciones en tiempo real, con la convergencia de aplicaciones de Voz (VoIp) , video y datos basado en una infraestructura sobre IP, con la tendencia de aumento de movilidad de los usuarios de las redes entre otros procesos o factores, la actual Internet está empezando hacer obsoleta por no garantizar la calidad de servicio (QoS) adecuada y por no asegurar un espacio de direcciones suficiente.
Las direcciones ip que se definen en el IPv4 son limitadas a
2³² = 4 294 967 296
Introducción

## Slide 3
IPv6 (Internet Protocol version 6) es el mas reciente desarrollo del protocolo IP; cuyas especificaciones han sido diseñadas por la Fuerza de Tareas de Ingeniería para Internet (IETF). El protocolo IP es el mecanismo fundamental que se utiliza para desarrollar la comunicaciones en Internet. IPv6 es consecuente con las tecnologías desarrolladas en base al protocolo IPv4, de modo tal que incorpora dichas facilidades (reelaboradas según una nueva filosofía), y direcciona efectivamente las limitaciones nativas del protocolo IPv4. De esta manera posibilita e impulsa, la construcción de los nuevos servicios y aplicaciones necesarios para satisfacer las demandas presentes y futuras de las redes TCP/IP avanzadas y de Internet.
¿Que es IPv6?

## Slide 4
Se trata de un protocolo diseñado para ser ampliado, de forma simple, con funcionalidades adicionales a ipv4, ya sea a través de nuevas cabeceras de extensión o bien de opciones incluidas en las cabeceras ya existentes.
Los nuevos números IP constan de 128 bits, lo cual permitirá además de ampliar significativamente el espacio de direcciones, efectuar una división muy jerárquica del mismo para facilitar el enrutamiento de los datos en la red. Adicionalmente ello se incluye la dirección física de la interfaz de red de la máquina en la propia dirección IP, facilitando de forma considerable el proceso de autoconfiguración y elevando la seguridad.
Se codifica directamente en el datagrama qué acción debe adoptar una máquina cuando ésta no es capaz de reconocer alguna de las opciones del mismo
Se incluyen cabeceras destinadas a la autentificación y la encriptación de los datagramas.
Se permite que la fuente encamine directamente sus datagramas, como soporte a su política o necesidades de enrutamiento.
¿Que es IPv6?

## Slide 5
Los datagramas ya no tienen un límite de longitud de 65536 bytes.
El soporte de encapsulados es muy natural, dado su diseño de cabeceras encadenadas.
La fragmentación, en caso de ser necesaria, la realiza la fuente.
La gestión de Multicasting y Anycasting ha pasado a formar parte del protocolo
Cada datagrama IPv6 transporta una etiqueta de flujo, la cual puede usarse
para
  1. asociar el datagrama con una calidad específica de servicio
  2. acelerar el cálculo de los enrutamientos y atender las necesidades
  de las aplicaciones en tiempo real,
  Esos identificadores son, en cierta medida, equivalentes al concepto de
  circuitos virtuales, pero se trata de unos circuitos virtuales "suaves" que
  pueden ser desde ignorados hasta completamente vinculantes, según el
  diseño del sistema. Ello da un juego enorme.
¿Que es IPv6?

## Slide 6
IPv6 será progresivamente percibido como una prioridad estratégica, más por su influencia como interfaz de valor añadido, que por la arquitectura de su plataforma técnica, con la que se identifica actualmente.
Pero.....
Entonces.....
. IPv6 puede revitalizar al mundo económico por medio de aplicaciones de valor añadido innovadoras y los nuevos contenidos que surjan en consecuencia.

## Slide 7
La Internet de Nueva Generación
será más fácil de extender, más segura, con plug & play transparente, siempre funcionando: IP en todas partes 3GPP con IPv6 permitirá y fortalecerá la existencia de nuevos contenidos y formatos multimedia que se agregarán a la experiencia cotidiana.
IPv4 permite comunicación entre ordenadores
IPv6 Conecta usuarios y usos, extensión infinita de la proximidad.
Nuevos paradigmas aparecen mientras otros cambian:

## Slide 8
El ejemplo de la RAU

## Slide 9
El Grupo de trabajo IPv6 se hace necesario para que proponga la estrategia y políticas (Plan Estratégico Nacional de Transición a IPv6), que debe seguir el país ante la necesidad de aplicación del nuevo protocolo de Internet IPv6, hoy utilizado por más de 100 países.
El camino de IPv4 a IPv6 no es una simple transición o migración, es un proceso de evolución y de integración que requiere de una preparación y de un mejoramiento de las redes y que implica entre otras cosas la preparación del personal técnico y de los usuarios así como la implantación de equipamiento, sistemas operativos y aplicaciones que cumplan las especificaciones IPv6 sin dejar de cumplir las de IPv4.
¿Por que el Grupo de trabajo IPv6?

## Slide 10
Estudiar las recomendaciones emitidas por IETF y
organizaciones de la Región.
Creación de grupos de trabajo para el estudio de las distintas áreas de trabajo de implementación.
Elaborar las recomendaciones para :
    Administración de Redes
    Comunidad Académica
    Empresas Importadoras de tecnologías
    Órgano regulador
    Otras entidades
      Móviles
4. Elaboración de estrategias de divulgación nacional e Internacional del proyecto cubano de IPv6.
Objetivos de la tarea IPv6

## Slide 11
El grupo inicial de trabajo IPv6 se encuentra formado por 8 especialistas de amplia experiencia y reconocimiento nacional e internacional, en el área de las Tecnologías y Servicios de Internet.
    Jesús Martínez Alfonso
    Jorge Luis López Presmanes
    Walter Baluja
    Alain Lamadrid Vallina
    Jorge Daniel Villa Hernández
    Mónica
    Adalberto Mora.
    Alexis
¿Quiénes forman el grupo inicial IPv6?

## Slide 12
Infraestructura.
IPv6 y QoS.
Aplicaciones de nueva generación.
Movilidad y nuevas tecnologías wireless
Seguridad.
Evaluación de impacto.
I+D
Políticas.
Propuesta de Grupos de Trabajo:

## Slide 13
No | DESCRIPCIÓN
1 | Presentación Ipv6 a la dirección del MIC (Feb. 1a. Quincena)
2 | Creación de los Grupos de Trabajo (Marzo 1a Quincena)
3 | Seminarios abiertos IPv6 (Febrero 2a. Quincena, Mayo, etc.)
4 | IPv6 en Informática 2004 (Mayo)
5 | IPv6 en Evento de Redes y Telecomunicaciones Citmatel (octubre-noviembre)
6 | IPv6 en Reunión Nacional de Administradores de Redes MES (marzo-abril)
7 | Preparar presentación a la revista Giga y PuntoCU
8 | Participación en evento IPv6 LACNIC en Uruguay (marzo
9 | Participación en otros eventos y talleres (abril-diciembre)
10 | Hacer análisis del trabajo de los grupos (1er. Corte) (mayo 2005)
11 | Primera revisión del Plan Estratégico Nacional de Transición a IPv6 (junio 2005)
12 | Reunión Nacional IPv6 (julio 2005)
Elaboración de estrategias de divulgación nacional
e Internacional del proyecto cubano de IPv6.

## Slide 14
Proyectos a Corto y Mediano Plazo
Preparar el Portal IPv6 Cuba.
Obtener reconocimiento de los TF internacionales.
Obtener registro de dominios para el Portal IPv6Cuba.
Adquirir un bloque de direcciones IPv6.
Tener los DNS de los ISP soportando IPv6.
Establecer soporte IPv6 en los backbone de los ISP.
Establecer soporte para IPv6 en el NAP.
Identificar posibles proyectos de Redes IPv6.
Establecer tuneles entre islas IPv6.
Establecer un Tunel IPv6 entre Cuba y un proveedor
internacional.
11. Proponer las políticas de asignación de direcciones IP.
12. Realizar pruebas de herramientas de seguridad con soporte
IPv6 (TCPwrappers, Ipsec, etc.)
13. Realizar pruebas de desempeño IPv4 e IPv6 en routers y switch.
14. Establecer proyectos de colaboración conjunta de I+D con países
de la Región.

## Slide 15
Gracias

## Slide 16
FEB MAR ABRIL MAYO JUN JUL AG SET OCT NOV DIC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Presentación Ipv6 a la dirección del MIC (Feb. 1a. Quincena)
Creación de los Grupos de Trabajo (Marzo 1a Quincena)
Seminarios abiertos IPv6 (Febrero 2a. Quincena, Mayo, etc.)
IPv6 en Informática 2004 (Mayo)
IPv6 en Evento de Redes y Telecomunicaciones Citmatel (octubre-noviembre)
IPv6 en Reunión Nacional de Administradores de Redes MES (marzo-abril)
Preparar presentación a la revista Giga y PuntoCU
Hacer análisis del trabajo de los grupos (1er. Corte) (junio)
Participación en evento IPv6 LACNIC en Uruguay (marzo
Participación en otros eventos y talleres (abril-diciembre)
Primera revisión del Plan Estratégico Nacional de Transición a IPv6 (junio)
Reunión Nacional IPv6 (julio)
Cronograma de Trabajo: