## Slide 1
Tutorial IPv6.
Una aproximación Técnica de Implementación
MSC. Jorge Daniel Villa Hernández
Ministerio de Educación Superior
Grupo de Trabajo IPv6 Cuba
Villa@reduniv.edu.cu
IX Evento Internacional de Redes y Telecomunicaciones
Capitolio Nacional, Ciudad de La Habana, Cuba
11 de noviembre de 2004

## Slide 2
El paquete IPv6
Fragment Offset
Flags
Total Length
Type of Service
IHL
Padding
Options
Destination Address
Source Address
Header Checksum
Protocol
Time to Live
Identification
Version
Next Header
Hop Limit
Flow Label
Traffic Class
Destination Address
Source Address
Payload Length
Version
Encabezado IPv4
Encabezado IPv6
Campos que mantienen su nombre IPv4 en IPv6
Campos que se eliminan en IPv6
Campos que cambian de nombre y posición en IPv6
Campo nuevo en IPv6

## Slide 3
Filosofía de diseño de IPv6
Encabezados simplificados
Reducción del costo de manipulación de los paquetes ordinarios
Mantener baja la sobrecargas de ancho de banda producto del aumento en el tamaño del campo de direcciones
  Eliminación del Checksum al nivel de red
  Mínimo MTU es 1280 bytes (680 en IPv4)
  Se elimina la fragmentación de la red
Flexible y extensible
Seguro

## Slide 4
Cabeceras IPv6
TCP Header
+ Data
IPv6 Header
Next Header
= Routing
Routing Header
Next Header = TCP
TCP Header
+ Data
IPv6 Header
Next Header
= TCP
IPv6 Header
Next Header
= Routing
Routing Header
Next Header =
Fragment
Fragment Header
Next Header = TCP
Fragment of
TCP Header
+ Data
Definición de cabeceras IPv6 (RFC 2460)
IPv6 header
Hop-by-Hop Options header
Destination Options header
Routing header
Fragment header
Authentication header (RFC 1826)
Encapsulating Security Payload header (RFC 1827)
Destination Options header
upper-layer header

## Slide 5
QoS IPv6
Next Header
Hop Limit
Flow Label
Traffic Class
Destination Address
Source Address
Payload Length
Version
0 - uncharacterized traffic
1 - filler traffic such as netnews
2 - unattended data transfer such as e-mail
3 - reserved
4 - attended bulk transfer such as FTP
5 - reserved
6 - interactive traffic such as telnet
7 - internet control traffic such as SNMP
8-15 - para aplicaciones cuyo tráfico sea afectado por las demoras

## Slide 6
Seguridad IPv6
Cabeceras de Autenticación (RFC 2402)
Posibilita autenticación y confiabilidad del origen de los datos.
No incluye integridad de los datos pues el datagrama IPv6 no es encriptado.
MD5 es el algoritmo propuesto para estas funciones
Todo esto ayudará a eliminar algunos ataques comunes como IP Spoofing y Host Masquerade
Nota: Es importante evaluar las restricciones de exportaciones de tecnología
La implementación de la seguridad a nivel de red protege los niveles superiores y es transparente a las aplicaciones

## Slide 7
Seguridad IPv6
Cabeceras de Encriptación (RFC 2406)
Brinda integridad y confidencialidad a los datagramas IPv6. Utiliza el algoritmo DES
Encripta el encabezado de nivel de transporte y los datos
Puede encriptarse el datagrama IPv6 completo de ser necesario
Encabezado IPv6
Encabezado de extensión
Encabezado ESP
Encabezado de transporte y los datos
Encabezado IPv6
Encabezado de extensión
Encabezado de transporte y los datos
Encabezado IPv6
Encabezado de extensión
Encabezado ESP
Encabezados de encapsulamiento
Paquete Original
Encriptado
No Encriptado
Encriptado
No Encriptado
Modo Transporte
Modo Tunel

## Slide 8
Direccionamiento IPv6
Interface ID
Global Routing Prefix
SLA
001
64 bits
3
45 bits
16 bits
Provider
Site
Host
Indica que es una dirección unicast
3
16
45
Topología Pública
Interfaz Local
Topología
de sitio
TLA
NLA
TLA: Top level Aggregation
NLA: Next Level Aggregation
SLA: Site Level Agrgregation

## Slide 9
2001
0410
ISP prefix
Site prefix
LAN prefix
/32
/48
/64
RIR
/23
Interface ID
Direccionamiento IPv6
Proceso de localización de direcciones por la IANA
Referencias adicionales http://www.iana.org/ipaddress/ip-addresses.htm
Construidas según EUI-64
Expandida de la dirección MAC (48 bits)
Valor seudo-aleatorio (autogenerado) (RFC 3041)
Asignado por DHCP
Configuración manual
2001:0000:130F:0000:0000:09C0:876A:130B
Representación Hexadecimal

## Slide 10
http://www.ripe.net/ripencc/mem-services/registration/ipv6/ipv6allocs.html
Ubicación de Prefijos IPv6 (sept. 2004)
RIPE NCC
51%
ARIN
16%
LACNIC
1%
APNIC
23%
IPv6 IX
9%

## Slide 11
Direccionamiento IPv6
RFC3513:Internet Protocol Version 6 (IPv6) Addressing Architecture
Direccionamiento IPv6
Multicast
Anycast
Unicast
Assigned
Solicited-Node
Link-Local
Aggregatable
Global
Site-Link
Unespecified
Loopback
IPv4
Compatible
Link-Local
Aggregatable
Global
Site-Link
FF00::/8
FF02::1:FF00:0000/104
FE80::/10
FFC0::/10
2001::/16
2002::/16
3FFE::/16
FF80::/10
FFC0::/10
2001::/16
2002::/16
3FFE::/16
0:0:0:0:0:0::/96
::/128
::1/128

## Slide 12
Unicast: Identificador para una única interfaz. Un paquete enviado a una dirección unicast es entregado sólo a la interfaz identificada con dicha dirección. Es el equivalente a las direcciones IPv4 actuales.
Anycast: Identificador para un conjunto de interfaces (típicamente pertenecen a diferentes nodos). Un paquete enviado a una dirección anycast es entregado a una (cualquiera) de las interfaces identificadas con dicha dirección (la más próxima, de acuerdo a las medidas de distancia del protocolo de routing).
Multicast: Identificador para un conjunto de interfaces (por lo general pertenecientes a diferentes nodos). Un paquete enviado a una dirección multicast es entregado a todas las interfaces identificadas por dicha dirección. La misión de este tipo de paquetes es evidente: aplicaciones de retransmisión múltiple (broadcast).
Direccionamiento IPv6

## Slide 13
2. RA
2. RA
1. RS
Autoconfiguración IPv6
  1 - ICMP Type = 133 (RS)
  Src = ::
  Dst = All-Routers multicast Address
  query= please send RA
  2 - ICMP Type = 134 (RA)
  Src = Router Link-local Address
  Dst = All-nodes multicast address
  Data= options, prefix, lifetime, autoconfig flag
Stateless (RFC 2462)
Stateful DHCPv6 (RFC 3315)
RA indica SUBNET PREFIX
SUBNET PREFIX + MAC ADDRESS
SUBNET PREFIX + MAC ADDRESS

## Slide 14
EUI-64
Dirección MAC: 00:08:02:A2:BC:BF
Paso 1: Insertar FFFE al centro de la dirección MAC
00:08:02:FF:FE:A2:BC:BF
Paso 2: Hacer Bit 7 = 1 (Dirección Agregable Global)
Bit 7 = 0 (Dirección Local)
02:08:02:FF:FE:A2:BC:BF = 208:02FF:FEA2:BCBF
Direccionamiento IPv6
URLs con direcciones IPv6
http:[2001:410:0:1:250:fcee:e450:33ab]:8443/abc.html
División en Subredes
2001:410:0::/48 (red con 216 subredes)
2001:410:0:1::/64 (red con 264 hosts)
2001:410:0:1:0:0:0:45FF/128 (dirección de un host)
No hay direcciones reservadas para red y broadcast

## Slide 15
    0:0:0:0:0:0:192.168.30.1 = ::192.168.30.1 = ::C0A8:1E01
Representación de direcciones compatibles IPv4
Direccionamiento IPv6
    0:0:0:0:0:0:0:1
Loopback
    0:0:0:0:0:0:0:0
No Especificada (Todo Cero)
    0:0:0:0:0:FFFF.192.168.30.1 = ::ffff:192.168.30.1
Representación de direcciones mapeadas IPv4

## Slide 16
Direccionamiento IPv6

## Slide 17
Configuración Clientes/Servers IPv6
Windows XP
RedHat Linux
Instalar SP1 o Superior (incluyendo Advanced Networking Pack para Windows XP)
Ejecutar el comando “ipv6 install” o “netsh interface ipv6 install “ desde el prompt de MS-DOS
Aparecerá un mensaje indicando que ha sido correcta la instalación
Ejecutar el comando “ipv6 if” para ver la configuración de las interfaces de red
Ejecutar “ping ::1” para probar el funcionamiento del stack ipv6
Todas las distribuciones de Linux con Kernel 2.2.x y 2.4.x poseen soporte para IPv6 (http://www.bieringer.de/linux/IPv6/status/IPv6+Linux-status-distributions.html)
Las versiones RedHat 6.2 en adelante soportan IPv6 en la distribución estándar
Añadir la línea NETWORKING_IPV6=“yes”
Reiniciar el servidor y observar que aparece xinetd-ipv6 como proceso

## Slide 18
Laboratorio 1
Chequear configuración de red
Ver funcionamiento de autoconfiguración
Chequear conectividad ipv6 (ping6 (Liunx), ping (Windows XP)

## Slide 19
DNS IPv6
Bind 4.9 o superior, versión 9 o superior
Registros AAAA (obsoletos)
$ORIGIN example.com.
host 3600 IN AAAA 3ffe:8050:201:1860:42::1
$ORIGIN example.com.
host 3600 IN A6 0 3ffe:8050:201:1860:42::1
Registros A6
$ORIGIN example.com.
host 3600 IN A6 64 0:0:0:0:42::1 company.example1.net.
host 3600 IN A6 64 0:0:0:0:42::1 company.example2.net.
ISP1
$ORIGIN example1.net.
company 3600 IN A6 0 3ffe:8050:201:1860::
ISP2
$ORIGIN example2.net.
company 3600 IN A6 0 1234:5678:90ab:fffa::
Registros A6 Encadenados

## Slide 20
DNS IPv6
Registros A6 para Servidores DNS
$ORIGIN example.com.
@ 14400 IN NS ns0
14400 IN NS ns1
ns0 14400 IN A6 0 3ffe:8050:201:1860:42::1
ns1 14400 IN A 192.168.42.1
No usar direcciones mapeadas IPv4 en IPv6 para Servidores de DNS
::ffff:192.168.42.1

## Slide 21
DNS IPv6
$ORIGIN 0.6.8.1.1.0.2.0.0.5.0.8.e.f.f.3.ip6.int.
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.2.0.4..0 14400 IN PTR host.example.com.
Registro Inverso (Nibble Format) (obsoleto)
Host con dirección: 3ffe:8050:201:1860:42::1
Registro Inverso (Bitstring Format)
$ORIGIN \[x3ffe805002011860/64].ip6.arpa.
\[x0042000000000001/64] 14400 IN PTR host.example.com.

## Slide 22
DNS IPv6
 | Organización | Ubicación | Direcciones
B | Information Sciences Institute | Marina Del Rey CA | IPv4: 192.228.79.201 IPv6: 2001:478:65::53
F | Internet Systems Consortium, Inc. | Ottawa; Palo Alto; San Jose CA; New York City; San Francisco; Madrid; Hong Kong; Los Angeles; Rome; Auckland; Sao Paulo; Beijing; Seoul; Moscow; Taipei; Dubai; Paris; Singapore; Brisbane; Toronto; Monterrey; Lisbon; Johannesburg | IPv4: 192.5.5.241 IPv6: 2001:500::1035
H | U.S. Army Research Lab | Aberdeen MD | IPv4: 128.63.2.53 IPv6: 2001:500:1::803f:235
M | WIDE Project | Tokyo | IPV4: 202.12.27.33 IPv6: 2001:dc3::35
Root DNS IPv6

## Slide 23
;; greatplains.net
;;
$TTL 86400
$ORIGIN net.
greatplains IN SOA nic-ks.greatplains.net. root.greatplains.net. (
2002081205 ; serial - YYYYMMDDXX
21600 ; refresh - 6 hours
1200 ; retry - 20 minutes
3600000 ; expire - long time
86400) ; minimum TTL - 24 hours
;;
;; Nameservers
;;
IN NS nic-ks.greatplains.net.
IN NS nic-mn.northernlights.gigapop.net.
IN NS nic.kanren.net.
DNS IPv6

## Slide 24
;; MX record
IN MX 10 nic-ks.greatplains.net.
;; Hosts
$ORIGIN greatplains.net.
;; Test names
;;
tmp-ks IN A 164.113.238.9
tmp-ks IN AAAA 2001:468:1FD:1::9
tmp-ks IN AAAA 2001:468:1FD:4::9
$ORIGIN ip6.greatplains.net.
;; The nic machines
;;
nic-ks IN AAAA 2001:468:1FD:0:201:3FF:FED8:61C6
nic-ks-s IN AAAA 2001:468:1FD:1:201:3FF:FED8:61C7
fre-ks IN AAAA 2001:468:1FD:0:0210:4bff:fec9:370d
DNS IPv6

## Slide 25
;; 1.0.8.6.4.0.1.0.0.2.ip6.int
;;
$TTL 86400
$ORIGIN 1.0.8.6.4.0.1.0.0.2.ip6.int.
@ IN SOA nic-ks.greatplains.net. root.nic-ks.greatplains.net. (
2002050300 ; Serial - YYYYMMDDXX
10800 ; Refresh
3600 ; Retry
3600000 ; Expire
86400 ) ; Minimum
;; Nameserver
;;
IN NS nic-ks.greatplains.net.
IN NS nic-mn.northernlights.gigapop.net.
;;
DNS IPv6

## Slide 26
;; We delegate out 2001:468:100::/40 to other nameservers
;; This is the 2001:468:1fd::/48 delegated to GPN local
;;
$ORIGIN d.f.1.0.8.6.4.0.1.0.0.2.ip6.int.
IN NS nic-ks.greatplains.net.
IN NS nic-mn.northernlights.gigapop.net.
;; This is the 2001:468:1fe::/48 delegated to Summerhill
;;
$ORIGIN e.f.1.0.8.6.4.0.1.0.0.2.ip6.int.
IN NS cody.summerhill.org.
IN NS nic-ks.greatplains.net.
;;
;; This is the 2001:468:1ff::/48 delegated to GPN point-to-points
$ORIGIN f.f.1.0.8.6.4.0.1.0.0.2.ip6.int.
IN NS nic-ks.greatplains.net.
IN NS nic-mn.northernlights.gigapop.net.
DNS IPv6

## Slide 27
;; d.f.1.0.8.6.4.0.1.0.0.2.ip6.int
$TTL 86400
$ORIGIN d.f.1.0.8.6.4.0.1.0.0.2.ip6.int.
@ IN SOA nic-ks.greatplains.net. root.nic-ks.greatplains.net. (
2002081202 ; Serial - YYYYMMDDXX
10800 ; Refresh
3600 ; Retry
3600000 ; Expire
86400 ) ; Minimum
;; Nameservers
IN NS nic-ks.greatplains.net.
IN NS nic-mn.northernlights.gigapop.net.
;; Hosts on 2001:468:1fd::/64, the GPN ethernet
$ORIGIN 0.0.0.0.d.f.1.0.8.6.4.0.1.0.0.2.ip6.int.
6.c.1.6.8.d.e.f.f.f.3.0.1.0.2.0 IN PTR nic-ks.ip6.greatplains.net.
d.0.7.3.9.c.e.f.f.f.b.4.0.1.2.0 IN PTR fre-ks.ip6.greatplains.net.
DNS IPv6

## Slide 28
;; x2001046801fd-48.ip6.arpa
$TTL 86400
$ORIGIN \[x2001046801fd/48].ip6.arpa.
@ IN SOA nic-ks.greatplains.net. root.nic-ks.greatplains.net. (
2002081204 ; Serial - YYYYMMDDXX
10800 ; Refresh
3600 ; Retry
3600000 ; Expire
86400 ) ; Minimum
;; Nameservers
IN NS nic-ks.greatplains.net.
IN NS nic-mn.northernlights.gigapop.net.
;; The hosts in 2001:468:1fd::/64 on the GPN ethernet
$ORIGIN \[x2001046801fd0000/64].ip6.arpa.
\[x020103fffed861c6] IN PTR nic-ks.ip6.greatplains.net.
\[x02104bfffec9370d] IN PTR fre-ks.ip6.greatplains.net.
DNS IPv6

## Slide 29
Laboratorio 2
Instalar Internet Explorer compatible IPv6 (www.microsoft.com/www.hs247.com)
Instalar y configurar Bind 9 (www.bind9.net) en Linux
Instalar Apache (www.apache.org) en Linux
Crear un sitio Web, añadirlo al DNS y consultarlo desde Windows XP
DNS/Apache

## Slide 30
Transición a IPv6
IPv6 sobre redes IPv4
IPv6 sobre enlaces dedicados
IPv6 sobre backbones MPLS
IPV6 usando backbones de doble pila (dual-stack)
Traslación de Protocolos
Estrategias

## Slide 31
Transición a IPv6
Túneles Manuales
IPv6 over IPv4 Generic Routing Encapsulation (GRE)
Tunnel Broker
Túneles automáticos 6to4
ISATAP
Túneles 6over4
DSTM
Teredo
Túnel BGP
Técnicas de Túneles

## Slide 32
Aplicación
Nivel de Acceso a la red
TCP4/UDP4
IPv4
TCP6/UDP6
IPv6
Dual Stack Host/Router

## Slide 33
Red IPv6
IPv4
Red IPv6
IPv6 Header
IPv6 Data
IPv6 Header
IPv6 Data
IPv6 Header
IPv6 Data
IPv4 Header
IPv6 Host
IPv6 Host
Dual-stack
Router
Dual-stack
Router
Túneles IPv6
RFC 2893, Transition Mechanisms for IPv6 Hosts and Routers

## Slide 34
Red IPv4/IPv6 (cliente A)
Red IPv4 del ISP
Red IPv4 (cliente B)
Red IPv4 (cliente C)
Red IPv4 (cliente D)
Punto de Intercambio IPv6
Dual-stack
Router
Dual-stack
Router
Dual-stack
Router
Dual-stack
Router
192.168.5.1/24
192.168.4.1/24
192.168.3.0/24
192.168.1.0/24
.2
.2
192.168.2.0/24
.1
.1
Configuración de Tunel

## Slide 35
Red IPv4/IPv6 (cliente A)
Red IPv4 del ISP
Punto de Intercambio IPv6
Tunel 1:
IPv6 Addr: 2001:yyyy:0100:0301::1/64
Tunnel Source: 192.168.2.2./24
Tunnel Dest. 192.168.3.1/24
2001:yyyy:0300:0201::/64
Enlace IPv6 Nativo
Tunel 1:
IPv6 Addr: 2001:yyyy:0100:0301::2/64
Tunnel Source: 192.168.3.1./24
Tunnel Dest. 192.168.2.2/24
Tunel 1:IPv6 Addr: 2001:yyyy:0300:0202::1/64
Tunnel Source: 192.168.5.1./24, Tunnel Dest. 192.168.4.1/24
Tunel 1:
IPv6 Addr: 2001:yyyy:0300:0202::1/64
Tunnel Source: 192.168.4.1/24
Tunnel Dest. 192.168.5.1/24
Configuración de Tunel

## Slide 36
Red IPv4/IPv6 (cliente A)
Red IPv4 del ISP
Punto de Intercambio IPv6
Tunel 1:
IPv6 Addr: 2001:yyyy:0100:0301::2/64
Tunnel Source: 192.168.3.1./24
Tunnel Dest. 192.168.2.2/24
Tunel 1:IPv6 Addr: 2001:yyyy:0300:0202::1/64
Tunnel Source: 192.168.5.1./24, Tunnel Dest. 192.168.4.1/24
Ipv6 unicast-routing
Interface fastethernet1/0
Ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Ipv6 address 2001:yyyy:0300:0201::1/64
Ipv6 rip cisco enable
Ipv6 unicast-routing
Interface fastethernet1/0
Ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
Ipv6 address 2001:yyyy:0300:0201::2/64
Ipv6 rip cisco enable
Configuración de Tunel

## Slide 37
Red IPv4/IPv6 (cliente A)
Red IPv4 del ISP
Punto de Intercambio IPv6
Tunel 1:IPv6 Addr: 2001:yyyy:0300:0202::1/64
Tunnel Source: 192.168.5.1./24, Tunnel Dest. 192.168.4.1/24
Interface serial 2/0
Ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
no ip route-cache
Interface tunnel1
no ip address
Ipv6 address 2001:yyyy:0300:0202::1/64
Tunnel source serial2/0
Tunnel destination 192.168.5.1 255.255.255.0
Tunnel mode ipv6ip
Ipv6 route 2001:yyyy:0300:0201::64/64 fastethernet1/0
Ipv6 route ::/0 tunnel 1
Configuración de Tunel
Interface serial2/0
Ip address 192.168.5.1 255.255.255.0
no ip route-cache
Interface tunnel1
no ip address
Ipv6 address 2001:yyyy:0300:0202::1/64
Tunnel source serial2/0
Tunnel destination 192.168.4.1 255.255.255.0
Tunnel mode ipv6ip
Ipv6 route 2001:yyyy:/32 tunnel1

## Slide 38
Red IPv4/IPv6 (cliente A)
Red IPv4 del ISP
Punto de Intercambio IPv6
Tunel 1:IPv6 Addr: 2001:yyyy:0300:0202::1/64
Tunnel Source: 192.168.5.1./24, Tunnel Dest. 192.168.4.1/24
Interface serial 2/0
Ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
No ip route-cache
Interface tunnel1
No ip address
Ipv6 address 2001:yyyy:0100:0301::2/64
Tunnel source serial2/0
Tunnel destination 192.168.2.2 255.255.255.0
Mode ipv6ip
Ipv6 route 2001:yyyy:0101::/64 fastethernet1/0
Ipv6 route ::/0 tunnel1
Ipv6 unicast-routing
Interface fastethernet1/1
Ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
Interface tunnel1
No ip address
Ipv6 address 2001:yyyy:0100:0301::1/64
Tunnel source fastethernet1/1
Tunnel destination 192.168.3.1 255.255.255.0
Mode ipv6ip
Ipv6 route 2001:yyyy:0101::/48 tunnel1
Configuración de Tunel

## Slide 39
Laboratorio 3
Configurar los routers para trabajar con IPv6 (Cisco, IOS 12.2T o superior)
Crear un túnel IPv6 sobre IPv4
Navegar en el web remoto
DNS/Apache
Apache
Red IPv4 del ISP

## Slide 40
Conclusiones
No invertir más en infraestructura IPv4
Desarrollar aplicaciones IPv4/IPv6
IPv6 es la única manera de garantizar el crecimiento sostenido de Internet en los próximos años
Hay un gran esfuerzo mundial acerca de IPv6, y ya puede considerarse como un desarrollo estable y maduro, aún cuando continúan los trabajos en muchas áreas
IPv4 e IPv6 deben coexistir por algún tiempo
La Internet del futuro contará con una gran utilización de tecnologías inalámbricas
El modelo Cliente/Servidor será reemplazado en buena medida por el modelo “Peer to Peer”, aumentando así la comunicación interpersonal
IPv6 es una realidad y solamente puede acelerarse o retrasarse su adopción, con las consecuencias que ello pueda acarrear
Las nuevas generaciones de graduados serán quienes maximicen IPv6

## Slide 41
¿Cuándo empezar a trabajar IPv6?
Mayor cantidad de tiempo para planear una transición gradual
Mayor tiempo para obtener la necesaria experiencia con IPv6
Crear un servicio IPv6 inicial es relativamente económico
Algunas redes y empresas se están preocupando por el tema IPv6
CUANTO ANTES SE EMPIECE EL TRABAJO ES MUCHO MEJOR

## Slide 42
Referencias
Unión Internacional de Telecomunicaciones (http://www.itu.int)
Forum IPv6 (http://www.ipv6forum.com)
LACNIC (http://www.lacnic.net)
Cisco Systems (Sitio IPv6) (http://www.cisco.com/ipv6)
Ericsson (http://www.ericsson.com)
APNIC (http://www.apnic.net)
Internet2 (http://www.internet2.edu)
IDC (http://www.idc.com)
Portal IPv6 Cuba (http://www.cu.ipv6tf.org)